REMONT DRÓG TŁUCZNIOWYCH, UTWARDZENIE NAWIERZCHNI KOSTKĄ BRUKOWĄ ORAZ REMONT ROWU NA TERENIE GMINY BIELINY

Część 2 – Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej:

Zad. 1. Utwardzenie placu przed szkołą w Belnie kostką brukową przy

bramie wjazdowej.

Zad. 2. Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej przy

budynku Szkoły Podstawowej w Porąbkach.

INWESTOR: GMINA BIELINY

Sporządził:

Kielce dn. 12.07.2018

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

- Opis techniczny

- Podstawa opracowania

- Opis stanu istniejącego

- Opis stanu projektowanego

- Odwodnienie

- Organizacja ruchu

- Wpływ projektowanych robót na środowisko

- Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ

II. Część kosztorysowa

1. Przedmiary robót-załącznik nr 7.2.1, 7.2.2 (CZĘŚĆ 2)

III. Część rysunkowa.

1. Orientacja w skali 1: 25 000.

2. Mapa ewidencyjna 1:1000 / 1:2000 – załącznik nr 8.2.1, 8.2.2

1. Podstawa opracowania

- 	Mapy orientacyjne w skali 1:25 000

- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389),

- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn.: Dz. U. z  2013r., Nr  1129)

- 	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r., Nr.43, poz. 430)

- 	Normy i Normatywy związane z projektowaną inwestycją.

2. Opis stanu istniejącego.

2.1. Część 2 – Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Zad.1. Utwardzenie placu przed szkołą w Belnie kostką brukową przy bramie wjazdowej.

Plac przeznaczony do utwardzenia kostką brukową zlokalizowany jest w miejscowości Belno (obręb ewid.0001 Belno), gm. Bieliny, na działce nr ewid. 523/1.

- plac parkingowy znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej w Porąbkach,

- nawierzchnia istniejącego placu wyłożona jest płytami betonowymi drogowymi,

- łącznie na dł.46 m położony jest chodnik o szer.1,2 m,

- powierzchnia płyt jest zdeformowana zarówno w przekroju poprzecznym i podłużnym,

- plac użytkowany jest jako parking na samochody osobowe.

Zad.2. Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej przy budynku Szkoły Podstawowej

w Porąbkach.

Plac parkingowy przeznaczony do utwardzenia kostką brukową zlokalizowany jest w miejscowości Porąbki (obręb ewid.0012 Belno), gm. Bieliny, na działkach nr ewid. 229, 230.

- plac parkingowy znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej w Porąbkach,

- nawierzchnia istniejącego placu żwirowa przerośnięta trawą,

- dookoła placu -  zniszczone krawężniki betonowe,

- zły stan techniczny korytek odwadniających,

- plac użytkowany jest jako parking na samochody osobowe.

3. Opis stanu projektowanego dla poszczególnych części.

3.1. Część 2 – Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej.

Zad.1. Utwardzenie placu przed szkołą w Belnie kostką brukową przy bramie wjazdowej.

Zakres robót w msc. Belno przed Szkołą Podstawową:

- rozebranie istniejących chodników oraz krawężników,

- częściowe rozebranie istniejących płyt betonowych,

- rozebranie korytek odwadniających,

-wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne kostki w miejscach zdemontowanego chodnika,

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm,

- wykonanie warstwy z kruszywa łamanego gr. 20 cm,

- wykonanie warstwy z tłucznia kamiennego gr.7 cm na istniejących płytach betonowych,

- ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej

z oporem,

- wykonanie nawierzchni z kolorowej kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej,

- wykonanie odwodnienia liniowego korytkowego ACO z rusztem żeliwnym na podsypce

cementowo-piaskowej na dł. 19 m,

- wykonanie korytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na dł. 7,5 m.

Zad.2. Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Porąbkach.

Zakres robót:

- rozebranie istniejących krawężników,

- zdjęcie nawierzchni żwirowej,

- demontaż istniejących płyt betonowych (na wjeździe),

- rozebranie korytek odwadniających,

- wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne kostki,

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm,

- wykonanie warstwy z kruszywa łamanego gr. 20 cm,

- ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- wykonanie korytek betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej na dł.19 m.

Kolorystyka kostki do uzgodnienia z zamawiającym.

4. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni parkingów projektuje się powierzchniowo do rowów przydrożnych, (następnie poprzez przepusty zjazdowe woda jest odprowadzana poza pas drogowy).

5. Organizacja ruchu.

Przed przystąpieniem do robót drogowych, wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu, który będzie uwzględniał warunki wykonania, zależne od realizowanych długości odcinków robót, zależnych od rodzaju sprzętu technologicznego jakim dysponuje wykonawca.

6. Wpływ projektowanych robót na środowisko.

Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko, a w trakcie prowadzenia robót nie wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko (tj. na atmosferę, na glebę, na roślinność, na wody gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały.

7. Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ.

Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest budowa parkingów z kostki brukowej.

Żaden z obiektów stanowiących aktualnie zagospodarowanie terenu objętego projektem nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przy założeniu prawidłowej organizacji ruchu na czas budowy, wyłączającej ruch pojazdów i pieszych w strefie robót nie występuje zagrożenie i roboty nie wymagają planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia zdrowia, lub życia pracowników, lub osób postronnych tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp.