REMONT DRÓG TŁUCZNIOWYCH, UTWARDZENIE NAWIERZCHNI KOSTKĄ BRUKOWĄ ORAZ REMONT ROWU NA TERENIE GMINY BIELINY

Część 1 – Remont dróg tłuczniowych:

Zad.1. Remont drogi Podlesie Wyprawy w stronę lasu – utwardzenie

tłuczniem.

Zad.2. Remont drogi wewnętrznej na działce nr 67 położonej w msc.

Huta Koszary.

INWESTOR: GMINA BIELINY

Sporządził:

Kielce dn. 12.07.2018 r.

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

- Opis techniczny

- Podstawa opracowania

- Opis stanu istniejącego

- Opis stanu projektowanego

- Odwodnienie

- Organizacja ruchu

- Wpływ projektowanych robót na środowisko

- Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ

II. Część kosztorysowa

1. Przedmiary robót-załącznik nr 7.1.1, 7.1.2 (CZĘŚĆ 1)

III. Część rysunkowa.

1. Orientacja w skali 1: 25 000.

2. Mapa ewidencyjna 1:1000 / 1:2000 – załącznik nr 8.1.1, 8.1.2

1. Podstawa opracowania

- 	Mapy orientacyjne w skali 1:25 000

- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389),

- 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn.: Dz. U. z  2013r., Nr  1129)

- 	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 1999r., Nr.43, poz. 430)

- 	Normy i Normatywy związane z projektowaną inwestycją.

2. Opis stanu istniejącego.

2.1. Część 1 - Remont dróg tłuczniowych

Zad.1. Remont drogi Podlesie Wyprawy w stronę lasu – utwardzenie tłuczniem.

Odcinek drogi przewidziany do remontu o dł.460 mb zlokalizowany jest w miejscowości  Makoszyn, gm. Bieliny, na działce nr ewid. 65 obręb ewid. nr 0008 Makoszyn.

- 	droga wewnętrzna o symbolu D – dojazdowa,

- 	przekrój poprzeczny - jezdnia o szer. 3m,

- 	zniszczona nawierzchnia gruntowa z licznymi zagłębieniami oraz bez odpowiednich spadków poprzecznych - nawierzchnie zdeformowane zarówno w przekroju poprzecznym jak i podłużnym,

- 	odwodnienie powierzchniowe,

- 	zły stan techniczny istniejących rowów drogowych uniemożliwia prawidłowe odwodnienie korpusu drogi

Zad.2. Remont drogi wewnętrznej na działce nr 67 położonej w msc. Huta Koszary.

Odcinek drogi przewidziany do remontu o łącznej długości 120 mb (I odcinek- 70 m, II odcinek-50 m) zlokalizowany jest w miejscowości Huta Koszary na działce nr ewid.67 gm. Bieliny, obręb ewid. nr 0014 Huta Stara Koszary.

Odcinek ten stanowi również drogę dojazdową do zabudowania.

- 	droga wewnętrzna o symbolu D – dojazdowa,

- 	przekrój poprzeczny - jezdnia o szer. 3m,

-	na odc. 70 m - zniszczona nawierzchnia tłuczniowa z licznymi zagłębieniami i bez odpowiednich spadków poprzecznych; na odcinku II (50m) przerośnięta trawa nawierzchnia gruntowa,

- 	nawierzchnie zdeformowane zarówno w przekroju poprzecznym jak i podłużnym

- 	odwodnienie powierzchniowe

- 	zawyżone pobocza, a także zamulony rów odwadniający uniemożliwiają prawidłowe odwodnienie korpusu drogi

3. Opis stanu projektowanego dla poszczególnych zadań:

3.1. Część 1 : Remont dróg tłuczniowych.

Inwestycje będą przebiegać po wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie drogowym. Są to drogi jednojezdniowe.

Do zaprojektowania przebudów dróg przyjęto następujące dane:

- 	droga lokalna klasy D – dojazdowa

- 	kategoria ruchu KR-1

- 	prędkość projektowa - nie określa się

- 	odwodnienie powierzchniowe.

Zad.1- wymiary jezdni-  szer. 3,0 m i dł. 460 m

Zad.2 - wymiary jezdni- szer. 3,0 m i dł. 120 m

Zad.1. Remont drogi Podlesie Wyprawy w stronę lasu – utwardzenie tłuczniem.

Zakres robót w msc. Makoszyn – Podlesie Wyprawy:

- geodezyjne wyniesienie pasa drogowego.

- mechaniczne wyrównanie terenu przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień,

- wyprofilowanie plantowanego terenu,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie,

gr. 20 cm-dwuwarstwowo na długości 460m, szer. 3,0 m,

- wykonanie zjazdów ziemnych,

- uporządkowanie pozostałej części pasa drogowego.

Całość inwestycji znajduje się w pasie drogowym.

Zad.2. Remont drogi wewnętrznej na działce nr 67 położonej w msc. Huta Koszary.

- geodezyjne wyniesienie pasa drogowego,

- mechaniczne wyrównanie terenu przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie,

gr. 10 cm-dwuwarstwowo na długości 70 m, szer. 3,0 m,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego, stabilizowanego mechanicznie,

gr. 20 cm-dwuwarstwowo na długości 50 m, szer. 3,0 m,

- remont jednego przepustu drogowego z rury o śr. 50 cm na ławie z kruszywa gr. 15 cm wraz

z remontem ścianek czołowych,

- odmulenie rowu odwadniającego z wyprofilowaniem skarp rowu,

- wykonanie zjazdów ziemnych,

- uporządkowanie pozostałej części pasa drogowego.

Całość inwestycji znajduje się w pasie drogowym.

4. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni dróg projektuje się powierzchniowo do odmulonych rowów przydrożnych, (następnie poprzez przepusty zjazdowe woda jest odprowadzana poza pas drogowy) lub na tereny zielone.

Prawidłowo wykonane odmulenie rowu zabezpieczy przed podmakaniem korpusu drogowego. Należy zwrócić uwagę, aby dno wykonywanych rowów odwodnieniowych było min. 20 cm poniżej warstw  konstrukcyjnych nawierzchni.

5. Organizacja ruchu.

Przed przystąpieniem do robót drogowych, wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu, który będzie uwzględniał warunki wykonania, zależne od realizowanych długości odcinków robót, zależnych od rodzaju sprzętu technologicznego jakim dysponuje wykonawca.

6. Wpływ projektowanych robót na środowisko.

Projektowane roboty drogowe nawierzchniowe nie zmieniają charakteru istniejącego odcinka drogi dojazdowej, nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu natomiast usprawnią ruch oraz regulację stosunków wodno- ściekowych w pasie drogowym.

Projektowane przedsięwzięcie wpływa pozytywnie na środowisko, a w trakcie prowadzenia robót nie wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko (tj. na atmosferę, na glebę, na roślinność, na wody gruntowe). Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały.

7. Ustalenia w zakresie ochrony BIOZ.

Przedmiotem projektowanego przedsięwzięcia jest remont dróg tłuczniowych oraz renowacja odwodnieni.

Żaden z obiektów stanowiących aktualnie zagospodarowanie terenu objętego projektem remontu dróg nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przy założeniu prawidłowej organizacji ruchu na czas budowy, wyłączającej ruch pojazdów i pieszych w strefie robót nie występuje zagrożenie i roboty nie wymagają planu BIOZ.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia zdrowia, lub życia pracowników, lub osób postronnych tylko w przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp.